附件2

2019年度装配式建筑检查情况汇总表

| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目地址 | 建设 单位 | 设计 单位 | 审查 机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 存在问题 | 处理 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山水雅苑项目 | 63736.25㎡ | 青山区工业路与黄州街交汇处 | 武汉山水雅苑置业有限公司 | 珠海市建筑设计院 | 武汉市东梁建设设计审查事务有限责任公司 | 武钢绿色城市建设发展有限公司 | 武汉星宇建设工程监理有限公司 | 设计方面：1.装配率计算书过于简单，水平构件中空调板未考虑；2.预制外墙无加工详图；3.结构设计总说明中缺少钢管束设计的相关依据文件；4.缺少钢结构加工详图说明；5.无全装修的相关设计。 施工方面：部分专项方案编写滞后，现场安全文明施工未落实。 | 督促区站整改 |
| 2 | 建和村城中村改造K1\2\3项目 | 168476㎡ | 洪山区青菱街建和村丽水路 | 武汉南部新城投资有限公司 | K3\2:中信建筑设计研究总院有限公司 K1:联创建筑设计有限公司 | 湖北华健建设工程设计审查事务有限公司 | 美好建设有限公司 | K1：湖北天慧工程咨询有限公司；K2：东方华泰监理有限公司；K3：九州建设监理有限公司 | 设计方面：1.装配率计算书过于简单；2.结构施工图中缺少明细表；3.无全装修的相关设计。 施工方面：1.装配式结构专项施工施工方案为2017年编制，编制依据中存在2018年实施的标准；2.预制构件合格证中存在混凝土、钢筋等试验报告编号未填写的情况，部分构件合格证中预制构件混凝土强度等级与设计强度不符。 | 督促区站整改 |
| 3 | 硚口区常码头小学异地新建项目 | 23347.33㎡ | 硚口区常码头村 | 武汉市硚 口区教育局 | 重庆中设工程设计股份有限公司 | 武汉市焕博建设工程设计审查事务有限公司 | 金禧建设集团有限公司 | 武汉卓筑工程技术有限公司 | 设计方面：1.装配率计算书过于简单，未指明预制内隔墙的做法；2.施工图审查的计算书未盖章；3.叠合板薄弱部位未将后浇混凝土叠合层加厚到100mm；4.未提供构件深化详图；5.无全装修的相关设计。 施工方面：1.施工方案中关于装配式结构施工方面的内容偏少，针对性不强；2.施工组织设计中的塔吊定位与群塔方案及塔吊基础方案中塔吊的定位不符。塔吊基础无桩基受力的相关计算。 | 督促区站整改 |
| 4 | 沌口片区六村综合改造项目还建工程 | 789669.42㎡ | 经济技术开发19R2、18R2地块 | 武汉车都集团有限公司 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 湖北东泰建设管理咨询有限公司 | 设计方面：专项说明中缺少规范图集的引用。 施工方面：施工组织设计缺少预制构件连接节点如钢筋绑扎、混凝土浇筑的相关内容，专项方案、危大方案不完善。 | 督促区站整改 |
| 5 | 正商书香华府 | 240228.68㎡ | 武汉市蔡甸区蔡甸街成功大道与茂兴路交汇处以西 | 武汉豫正置业有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 武汉市焕博建设工程设计审查事务有限公司 | 河南正阳建设工程集团有限公司 | 武汉市合盛建设工程监理有限责任公司 | 设计方面：1.装配率计算书过于简单；2.变更后的装配率计算数据与报图审的数据不一致；3.无全装修的相关设计。 施工方面：1.施工组织设计及施工方案中关于装配式结构施工方面的内容不够全面，缺少相应的具体措施及计算；2.预制构件的进场记录、合格证书等资料不完善；3.缺少预制构件连接节点如钢筋绑扎、混凝土浇筑的相关内容。4.施工方案未按照危险性较大工程的管理办法进行编制。5.预制构件灌浆方案中缺少高温施工的应对措施，灌浆记录表设计不合理，缺少当日的温度记录，灌浆人员无培训合格后的相关证明。 现场方面：1.预制墙体底部灌浆孔表面存在局部被堵现象；2.预制墙体后浇段中竖向钢筋的箍筋绑扎较乱，存在漏绑。 | 督促区站整改 |
| 6 | 恒大时代新城一期 | 238300.11㎡ | 汉南区东荆街职教园路以西，湾湖路以北 | 武汉楚水云山农业开发有限公司 | 武汉正华建筑设计有限公司 | 武汉番华施工图设计审查有限公司 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 设计方面：1.装配率计算书过于简单；2.叠合板接缝处有高差部位未采用可靠性连接，也没有相应节点详图；3.装配式平面拆分图太简单，未表示构件体积、重量、节点索引；4.缺少剪力墙结构相关计算书。 施工方面：1.施工组织设计未单独编制预制构件注浆专项施工方案；2.预制构件安装方案的针对性不强，未按照危险性较大分部分项管理办法进行编制及管理；3.爬架安装方案缺少在预制构件上的连接点的计算的相关内容。 现场方面：1.预制墙体斜撑的固定点采用螺纹钢钢环，未采用固定支座；2.现场预制墙体吊装完成，即将开始叠合板的施工，但爬架提升的高度滞后，不能为叠合板吊装提供外部立面的防护；3.预制楼梯缺少成品保护；4.缺少驻场监理记录。 | 督促区站整改 |